## Slide 1: Лекция 2. Устройство компьютера
kornast.ucoz.ru

## Slide 2: Компьютер
Аппаратное обеспечение
hardware
Программное обеспечение
software
персональный компьютер (настольный – декстоп, ноутбук, нетбук, планшетный, карманный, коммуникатор, смартфон, игровая приставка, электронная книга)
сервер
рабочая станция
суперкомпьютер

## Slide 3: Персональный компьютер. Внешнее устройство
Системный блок
Монитор
Колонки
Принтер
Сканер
Мышь
Клавиатура
Основные устройства
Периферийные устройства
Микрофон
Web-камера
Наушники
...
Сеть
Модем

## Slide 4: Системный блок. Внутреннее устройство
Системная плата
Центральный процессор
Внутренняя память
Системная шина
Видеоадаптер
Аудиокарта
Сетевая карта
Жесткий диск
Оптический привод (CD, DVD)
Блок питания
Шлейфы, кабели
Система охлаждения
Разъемы = слоты = интерфейсы

## Slide 5: Задняя панель системного блока
1. Разъем питания
2. Стандартные разъемы
3. Дополнительные разъемы
PC/2 (клавиатура и мышь)
USB
Разъемы для аудиоустройств
Сетевой разъем
Монитор
COM 7. LPT (устарели)

## Slide 6: Классификация устройств по назначению
Устройства обработки информации:
Центральный процессор
Видеоадаптер
Аудиоадаптер
Устройства вывода:
Монитор, проектор, телевизор
Принтер
Плоттер
Колонки, наушники
Устройства ввода:
Клавиатура
Манипуляторы (мышь, тачпад, джойстик)
Сенсорный экран
Сканер
Микрофон
Цифровые фото- и видеокамеры
Графический планшет
Устройства хранения (память):
1. Внутренняя память (RAM, ROM)
2. Внешняя память
Жесткий диск
Оптические диски
Флешки
Карты памяти (SD, microSD, MMC)
Устройства передачи данных:
Системная шина
Шлейфы, кабели
Сетевая карта
Беспроводные точки доступа (WiFi, BlueTooth, инфракрасный порт)
Системные и обслуживающие устройства:
Системная плата
Контролеры
Питание
Охлаждение

## Slide 7: Магистрально-модульный принцип
Компьютер состоит из заменяемых частей (модулей), которые подключаются к общей системной шине (магистрали). Модульный принцип позволяет потребителю самому комплектовать нужную ему конфигурацию компьютера и производить при необходимости ее модернизацию.
Процессор
Внутренняя память
Шина данных
Шина управления
Шина адреса
Магистраль
Устройства ввода-вывода
Внешняя
память
Контроллеры
Контроллеры
Системная плата
Контроллеры
Контроллеры

## Slide 8: Системная шина
Функция: передача сигналов между устройствами
Шина данных. Данные передаются от устройства к устройству в любом направлении.
Шина адреса. Адрес устройства или ячейки памяти передается по адресной шине, причем только в одном направлении - от процессора к памяти и устройствам (однонаправленная шина).
Шина управления. Сигналы управления показывают, какую операцию нужно производить устройству, синхронизируют обмен информацией между устройствами и т.д.
Характеристики:
Разрядность шины (8, 16, 32, 64)
Частота
Адресное пространство (разрядность шины адреса)

## Slide 9: Системная плата
Вариант 1: All-In-One
Вариант 2: материнская (системная) и дочерние платы (контроллеры, адаптеры)

## Slide 10: Центральный процессор (ЦП, CPU)
Основные блоки:
Арифметико-логическое устройство (АЛУ)
Устройство управления (УУ)
Дополнительно:
Математический сопроцессор
Кеш (память процессора)
Функции:
Управление другими устройствами
Обработка информации (вычисления)
Характеристики:
Тактовая частота, ГГц
Разрядность, бит
Производительность (быстродействие), млн. оп. в сек.
Интерфейс с шиной (разрядность может не совпадать)
Энергопотребление
Современные – многоядерные процессоры

## Slide 11: Внутренняя память
Функции: Хранение информации для возможности быстрого доступа к ней
Виды:
Оперативная (ОЗУ, RAM) – перезаписываемая, информация удаляется при отключении питания
Постоянная (ПЗУ, ROM) – неперезаписываемая, информация сохраняется при отключении питания
Характеристики оперативной памяти:
Емкость, Мбайт
Частота, МГц
Может подключаться одновременно несколько однотипных модулей памяти.
Разъемы оперативной памяти:
DDR1
DDR2
DDR3

## Slide 12: Внешняя память
Функции: для длительного хранения и накопления информации.
Жесткий диск
Оптические диски и приводы
Flash-диски
Карты памяти (SD, microSD, MMC)
Характеристики:
Емкость
Скорость доступа
Уровень шума (у жестких дисков)
перфолента
перфокарта

## Slide 13: Жесткий диск (HDD)
Разметка:
дорожка
сектор
цилиндр
Интерфейсы:
несъемный ATA (IDE), SATA, eSATA, SCSI, SAS
съемный USB
Накопитель на жестких магнитных дисках (НЖМД)
Съемный и несъемный

## Slide 14: Оптические диски
Compact disc: CD-ROM, CD-R, CD-RW
(600-800МБ)
DVD, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, DVD-RAM
(4,7ГБ – односторонний, 9,4ГБ – двухсторонний)
Blu-ray: BR-R, BR-RE, BR-ROM
(25ГБ - однослойный, 50ГБ – двухслойный)
Отличия:
Плотность записи на дорожке
Лазер для чтения

## Slide 15: Видеоадаптер
(видеоадаптер, графический адаптер, графи́ческая плата)
Сейчас под графическим адаптером понимают устройство с графическим процессором — графический ускоритель, который и занимается формированием самого графического образа. Обрабатывает 2D, 3D графику и эффекты (тени, блики, отражение, частицы)
Содержит еще:
Контроллер
ОЗУ
ПЗУ
Разъемы
Система охлаждения
Характеристики:
Объем памяти
Разрядность шины
Частота процессора и памяти
Скорость заполнения (млн. пикс. в сек.)

## Slide 16: Монитор
По типу дисплея:
  электронно-лучевая трубка;
  ЖК-монитор;
  плазменный;
  проектор;
  OLED-монитор
  и др.
По типу размерности изображения:
  2D – одно изображения;
  3D – два изображения для разных глаз.
Основные характеристики:
Соотношение сторон экрана — стандартный (4:3), широкоформатный (16:9, 16:10) или другое соотношение (например 5:4)
Размер экрана — длина диагонали, чаще всего в дюймах
Разрешение — число пикселей по горизонтали и вертикали
Глубина цвета
Частота обновления экрана (Гц)
Время отклика пикселей
Угол обзора
Состоит из: дисплея (экрана); плат управления; блока питания; корпуса.

## Slide 17: Электронно-лучевая трубка (ЭЛТ)

## Slide 18: Жидкокристаллический монитор (LCD, TFT)

## Slide 19: Плазменная панель
Газоразрядный экран. Свечение люминофора под воздействием ультрафиолетовых лучей, возникающих при электрическом разряде в ионизированном газе (плазме).

## Slide 20: Органический светодиод (OLED)

## Slide 21: Электронные чернила (e-ink)

## Slide 22: Устройства печати
Плоттеры (графопостроители) – высококачественная печать и нарезка изображения:
Барабанные (рулонные)
Планшетные
Принтеры – офисная и фотографическая печать:
Матричные
Струйные
Лазерные
Монохромные
Цветные (CMYK – голубой, пурпурный, желтый, черный)
Основная характеристика – разрешение печати (не менее 300dpi)

## Slide 23: Сканер
По типу механики:
Ручной
Планшетный
Рулонный
Проекционный
Специальные:
Сканер штрих-кода
Сканер киноплёнки
3D-сканер.
Биометрические сканеры:
  Сканер сетчатки глаза
  Сканер отпечатка пальца
Основная характеристика – разрешение сканирования (для возможности распознавания текста – минимум 300dpi)

## Slide 24: Клавиатура
Группы клавиш:
Функциональные
Алфавитно-цифровые
Специальные
Управления курсором
Дополнительная цифровая клавиатура (NumPad)
Дополнительные (управления питанием, проигрывателя и т.п.)
Основная характеристика – эргономичность.

## Slide 25: Манипуляторы
Мышь:
Проводная (PC/2, USB)
Беспроводная (USB)
Горизонтальная
Вертикальная
Тачпад (сенсорная панель)
Джойстик
Игровой руль и педали
Графический планшет
Основные характеристики
Эргономичность
Разрешение